ОКПД2 27.11.50.120

КРЕЙТ КОНВЕРТОРОВ ВИП1000/24

ПАСПОРТ

ВРАТ.561.00.00 ПС

1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с настоящим паспортом.

1.2 Записи в паспорте должны быть заверены ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

Все записи в паспорте выполняются шариковой ручкой черной или фиолетовой (синей) пастой отчетливо и аккуратно. При записи в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

1.3 Паспорт должен постоянно находиться с изделием на предприятии, эксплуатирующем изделие. При передаче изделия на другое предприятие, итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделия.

2 Основные сведения об изделии

2.1 Крейт конверторов ВИП1000/24 (далее – крейт ВИП1000) предназначен для механического крепления и электрического соединения четырех конверторов ВИП1000/24.

Таблица 1 — Основные сведения об изделии

| Наименование изделия | Заводской номер | Дата изготовления |
| --- | --- | --- |
| Крейт конверторов ВИП1000/24 ВРАТ.561.00.00 |  |  |

2.2 Изготовитель – АО «НПК ВИП»,

ИНН 6662058814 КПП 667201001,

Юридический адрес: Российская Федерация, 620142,                                 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620102,                                        г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 30, а/я 313,

Тел./факс: (343) 302-03-63, 302-03-53,

e-mail:info@zaovip.ru

3 Основные технические данные

3.1 Основные характеристики конструкции крейта конверторов ВИП1000/24 в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2  —  Характеристики конструкции крейта ВИП1000

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (мм) - ширина - высота - глубина | не более 485 не более 111 не более 518 |

4 Комплектность

4.1 Комплект поставки крейта ВИП1000 должен соответствовать таблице 3.

Таблица 3 — Комплект поставки крейта ВИП1000

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВРАТ.561.00.00 | Крейт источников питания ВИП1000 | 1 шт. |  |
| ВРАТ.561.00.00 ПС | Паспорт | 1 шт. |  |

5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя   (поставщика)

5.1 Сроки службы и хранения

5.1.1 Средний срок службы крейта ВИП1000 15 лет.

5.1.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты приемки крейта ВИП1000, указанной в паспорте.

5.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

5.2.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие крейта ВИП1000 требованиям комплекта КД ВРАТ.561.00.00 при выполнении условий и требований транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации,.

5.2.2 Гарантийный срок эксплуатации крейта ВИП1000 36 месяцев от даты ввода крейта ВИП1000 в эксплуатацию (в соответствии с данными в паспорте). В паспорте должна быть указана дата ввода крейта ВИП1000 в эксплуатацию. Если дата ввода крейта ВИП1000 в эксплуатацию не указана в паспорте, то гарантийный срок считается от даты приемки, указанной в паспорте.

5.2.3 Гарантийное обслуживание крейта ВИП1000 производится предприятием-изготовителем при наличии паспорта на крейта ВИП1000 с отметками о вводе в эксплуатацию и отметками о движении крейта ВИП1000 при эксплуатации.

5.2.4 При изготовлении крейта ВИП1000 пломбирование и консервация не предусмотрены.

5.2.5 Вскрытие крейта ВИП1000, демонтаж элементов конструкции, нарушение элементов крепления при обслуживании и установке (снятии) крейта ВИП1000, а также изменение электромонтажа в крейте ВИП1000 в период гарантийного срока хранения крейта ВИП1000 или  гарантийного  срока  эксплуатации крейта ВИП1000 не допускается и влечет потерю гарантийных обязательств.

5.2.6 Ремонт крейта ВИП1000 производится только на предприятии - изготовителе.

6 Консервация

Не предусмотрена КД.

7 Свидетельство об упаковывании

Крейт ВИП1000 зав. №___________ упакован в соответствии с требованиями КД.

Упаковку произвёл   _______                                     ___________

подпись              расшифровка подписи      год, месяц, число

8 Свидетельство о приемке

Крейт ВИП1000 зав. № _____________ изготовлен в соответствии с комплектом документации ВРАТ.561.00.00 признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК:

МП            ________                                      ____________

(или  штамп ОТК)             подпись              расшифровка подписи        год, месяц, число

9 Движение изделия при эксплуатации

9.1 Крейт ВИП1000 при нормальном функционировании на всех стадиях (этапах) жизненного цикла не является источником опасных и вредных производственных факторов, и не наносит вреда окружающей природной среде, здоровью и человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации, а также в аварийном режиме и/или при наличии аварийных режимов транспортных средств.

9.2 Для эксплуатации крейта ВИП1000 требуется специальная подготовка персонала: знание настоящего паспорта ВРАТ.561.00.00 ПС в полном объеме.

9.3 Крейт ВИП1000 предназначен для эксплуатации в условиях, соответствующих исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, при предельных рабочих температурах окружающего воздуха от минус 5 до плюс 60 °С, влажности окружающего воздуха 100 % при температуре        25 °С.

9.4 Сведения о вводе крейта ВИП1000 в эксплуатацию, приеме и передаче крейта ВИП1000, о закреплении крейта ВИП1000 при эксплуатации указываются эксплуатирующей организацией в таблицах 4, 5, 6.

9.5 Запасные части и принадлежности для крейта ВИП1000 поставляются на условиях договора по заявке эксплуатирующих организаций.

Таблица 4 — Движение крейта ВИП1000 при эксплуатации

| Дата установ-ки | Где установ-лено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводив- шего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуа-тации | после послед-него ремонта |  |  |

10  Хранение

Условия хранения крейта ВИП1000 в части воздействия  климатических факторов должно соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150.

11  Ремонт

11.1 Краткие записи о ремонте крейта ВИП1000 указываются в   таблице 5.

Таблица 5 — Сведения о ремонте крейта ВИП1000

| Дата ремонта | Вид ремонта | Краткие сведения о ремонте | Подпись лица, проводившего ремонт |
| --- | --- | --- | --- |

11.2 Свидетельство о приемке и гарантии

Крейт ВИП1000 зав. № _____________ принят в соответствии с требованиями комплекта КД ВРАТ.561.00.00 и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок хранения крейта ВИП1000 продлен на ________________________________.

Представитель ОТК:

МП            ________                                      ____________

(или  штамп ОТК)        подпись                 расшифровка подписи        год, месяц, число

12 Сведения об утилизации

12.1 Крейт ВИП1000 не содержит вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.

12.2 После окончания срока службы крейт ВИП1000 подвергается мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с Инструкцией ЦФ/631 и нормативными документами, принятыми в эксплуатирующей организации по утилизации черных, цветных, драгоценных металлов и электронных компонентов.

13 Особые отметки

Итого в паспорте

пронумерованных ____________12_____________ страниц

количество

МП                             ______________      __________

подпись                расшифровка подписи        год, месяц, число

Приложение А. Расположение контактов и соединителей крейта

Рисунок А.1. Вид со стороны установки конверторов ВИП1000/24.

Рисунок А.2. Вид со стороны подлючения крейта.

Приложение Б. Схема электрическая

А1- плата АС АГБР.473.10.00 (верхняя);

А2- плата DC24 АГБР.473.20.00-02 (нижняя)

Приложение В. Назначение клемм и контактов.

Розетки Х1.1-Х1.4 и Х2.1-Х2.4 предназначены для подключения конверторов ВИП1000/24 ВРАТ.540.00.00.

Клеммы К1.1, К2.1, К3.1, К4.1 не используются.

Клеммы К1.2, К2.2, К3.2, К4.2 предназначены для подключения минус 229В.

Клеммы К1.3, К2.3, К3.3, К4.3 предназначены для подключения плюс 229В.

Клеммы К1.4, К2.4, К3.4, К4.4 предназначены для подключения выходного напряжения (минус 24В) соответствующего ВИП.

Клеммы К1.5, К2.5, К3.5, К4.5 предназначены для подключения выходного напряжения (плюс 24В) соответствующего ВИП,

Клеммы К1.6, К2.6, К3.6, К4.6 и К1.7, К2.7, К3.7, К4.7 предназначены для крепления защитной распорки между платами крейта.

Таблица В.1. Назначение контактов сигнального клеммников Х3 (контакты 1-3) и Х5 (контакты 1-5)

| Контакт | Цепь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0VCAN | Общий провод интерфейса CAN |
| 2 | CAN-L | Интерфейс CAN |
| 3 | CAN-H | Интерфейс CAN |
| 4 | +CK | Плюс сухого контакта |
| 5 | -CK | Минус сухого контакта |

Клеммы ADR2 соединяются на втором крейте при установке двух крейтов в одном шкафу